## Slide 1: Yrityscase, energia Lounavoima Salon Kaukolämpö Lounais-Suomen Jätehuolto
Petri Onikki
toimitusjohtaja

## Slide 2: Lounavoima Oy
Henkilöstö
18
Chart: 
| Salon Kaukolämpö Oy | 2. neljännes
Omistajat | 50 | 50
Omistus
Lounavoiman omistavat
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ja Salon Kaukolämpö Oy
Perustettu
2017
Salon Kaukolämpö Oy
50%
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 50 %
Yhtiön liikevaihto
10
miljoonaa euroa vuodessa

## Slide 3: Lounavoima sijaitsee Lounapuistossa Lounapuisto kiertotalouspuisto on Salon Korvenmäessä sijaitseva kiertotalouden keskittymä

## Slide 4: Ekovoimalaitos sijaitsee Lounapuistossa

## Slide 5: Ekovoimalaitoksen tuotanto 2022
Laitoksen polttoaineteho 44 MW
Kaukolämmön tuotanto
174 796 MWh
Jätteen käsittely
124 459 t
Sähkön myynti
65 530 MWh

## Slide 6: Energian tuotannon muutos Salossa
2021-2022 Siirtyminen fossiilisesta polttoaineesta jätteen hyödyntämiseen
        Lounavoima
2023 Kaukolämpöverkon lämpötilojen älykäs ohjaus
        Salon Kaukolämpö / Ensense
2024-2025 Hukkalämmön kausivarasto
        Lounavoima / QHeat
Kaukolämmön tuotanto Salossa siirtyy fossiilisista polttoaineesta lähipolttoaineeseen 2021-2025

## Slide 7: Salon kaukolämmön tuotannon polttoaineet
Chart: Kaukolämmön tuotannon polttoaineet ja ominaispäästöt CO2
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Jäte | 0 | 0 | 91236 | 176000
Puuhake | 67015 | 78699 | 80357 | 25600
Turve | 139683 | 109799 | 28513 | 6400
Hiili | 36145 | 29787 | 22620 | 0
Öljy | 3727 | 3371 | 9813 | 3000
CO2 | 383 | 331 | 180 | 128.2489

## Slide 8: Salon kaukolämmön tuotannon lähteet 2025
Tuotantosuunnitelma 2025
Lounavoima 190 000 MWh
Lämpövarasto 10 000 MWh
Huippuvoimalaitos 12 000 MWh
Varavoima/verkon käytön optimointi 1 000 MWh

## Slide 9: Syvälämpövarasto, lämmön kausivarasto
Kallioperään porataan syviä lämpökaivoja, joihin varastoidaan Ekovoimalaitoksessa syntyvää ylimääräistä lämpöä.
  Varastoitu lämpö käytetään pääasiassa talvella, kun lämmöntarve on suurimmillaan.
  Lämpövarastolla tuotettu kaukolämpö ei lisää hiilidioksidipäästöjä.
Hankkeelle on myönnetty Työ- ja elinkeinoministeriön energiatukea 35 % kustannuksista

## Slide 10: Lämpövarastohankkeen vaiheet
Kallioperään porataan
6 kpl
2000 m syvää varastokaivoa.
Kesän hukkalämmöllä nostetaan lämpötila
80 °C
Lämpötila 2000 m syvyydessä on luonnostaan noin 40°C.
Varastosta saatavan kaukolämmön huipputeho
5…6 MW
Varasto voi tuottaa kaukolämpöä 8…14 GWh vuodessa talven lämpötiloista riippuen
3 vaihe | 2024 3 varastokaivoa
Investoinnista päätetään kahden ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella
2 vaihe | 2023
Kaivo 2 poraus valmis, 2008 m
Kaivo 3 poraus alkamassa
1 vaihe | 2021-2023
1 varastokaivo (1600 m) Kaivo valmis ja koeajossa. Lämpöpumppulaitos rakenteilla.

## Slide 11: Lämmönhankinnan nykytilanne
Esimerkkiviikko maaliskuulta 2022
Lounavoima 3 808 MWh
Huippuvoimalaitos 867 MWh
Muut 0 MWh
Lämmönhankinnan kustannukset yhteensä n. 150 000 €

## Slide 12: Lämmönhankinta, kun lämpövarasto on käytössä
Esimerkkiviikko maaliskuulta 2022
Lounavoima 4 337 MWh
Lämpövarasto 283 MWh
Muut (mm. älykäs lämpötilan ohjaus) 57 MWh
Lämmönhankinnan kustannukset yhteensä n. 130 000 €

## Slide 13: Lämpövaraston hyödyt
Hyödyt
  Jätteenpoltto mahdollistaa energian varastoimisen
    Varastointi korvaa ilmalauhdutusta
    Oma sähköntuotanto mahdollistaa lämpöpumppujen edullisen käytön
  Vara- ja huipputuotantolaitoksena kilpailukykyinen
    Vertailukelpoinen investointikustannus
    Lämpövaraston nopea reagointi lämmöntarpeen vaihteluihin
  Vihreä siirtymä
    Lämpövaraston energian ekologisuus ja edullisuus
    Jätteen hyötykäyttö tehostuu
    Uuden teknologian hyödyntämisen edelläkävijä